## Slide 1: ASSALAMUALAIKUM WR. WB>

## Slide 2: Cara Memperoleh Unsur-Unsur pada Periode 3
Nama Anggota Kelompok:
Akhmad Fatkhur Rozi (01)
Alvin Amalia (02)
Alvinura Fajrin (03)
Yoga Arga Pratama (32)
Kelas XII-IPA1

## Slide 3: Cara Memperoleh Natrium (Na)
Logam-logan natrium dapat diperoleh dengan cara elektrolisis lelehan halidanya yakni NaCl dengan elektroda inert.
Anode : 2Cl-  Cl2 + 2e-
Katode : 2Na+ +2e- 2Na
2 Na+ +2Cl-  2Na + Cl2

## Slide 4: Cara Memperoleh Magnesium (Mg)
Kebanyakan magnesium diperoleh dari air laut dengan menambahkan kalsium oksida ke dalam air laut.
Mg2+(aq) + H2O(l) + CaO(s)  Mg(OH)2(s) + Ca2+(aq)
Magnesium hidroksida, Mg(OH)2 yang terjadi disaring, dicuci dan dilarutkan dalam HCl.
Mg(OH)2(s) + 2HCl(aq)  MgCl2(aq) + H2O(l)

## Slide 5
Setelah itu larutan diuapkan sehingga diperoleh MgCl2. Untuk mendapatkan Mg, dilakukan elektrolisis lelehan MgCl2. Dengan mengatur potensial yang tetap maka magnesium dapat diendapkan, sedangkan ion-ion logam lainnya tetap tinggal dalam lelehan tersebut.
MgCl2(l) (NaCl dan CaCl2) Mg(s) + Cl2(g)

## Slide 6: Cara Memperoleh Alumunium (Al)
Alumunium biasanya diperoleh dengan proses Hall-Heroult. Al2O3 yang berasal dari bauksit dilelehkan dengan kriolit (Na[AlF6]) cair sebagai elektrolit, kemudian dielektrolisis dengan elektrode grafit. Kriolit cair diperlukan untuk melarutkan Al2O3 dan juga untuk meningkatkan konduktivitas sel karena Al2O3 merupakan konduktor listrik yang jelek. Penambahan kriolit menyebabkan tambahnya pengotor, tetapi dapat menurunkan titik leleh campuran hingga 950oC.

## Slide 7
Prinsip pengolahan aluminium meliputi pemurnian Al2O3 dari bauksit dan elektrolisis Al2O3 dengan elektrolit kriolit cair.

## Slide 8: 1. Pemurnian Al2O3 dari bauksit
Ke dalam bauksit ditambahkan larutan NaOH pekat sehingga Al2O3 larut, sedangkan zat lain tidak latrut.
Al2O3(s) + 2OH-(aq)  2AlO2-(aq) + H2O
Larutan diasamkan sehingga terbentuk endapa Al(OH)3.
AlO2-(aq) + H3O+(aq)  Al(OH)3(s)
Endapan Al(OH)3 yang terbentuk disaring (dipisahkan), kemudian dipanaskan.
Al(OH)3(s)  Al2O3(s) + 3H2O(g)

## Slide 9: 2. Elektrolisis Al2O3 dengan elektrolit kriolit cair.
Al2O3 dilarutkan dalam kriolit cair, kemudian dilakukan elektrolisis dengan elektrode grafit. Meskipun dilakukan pada temperatur 850oC, elektrolisis ini jauh lebih efisien daripada tanpa kriolit cair.
Reaksi yang terjadi:
Al2O3  2Al3+ + 3O2-
Anode : Al3+ + 3e-  Al x4
Katode : 2O2-  O2 + 4e- x3
4Al3+ 6O2-  4Al + 3O2

## Slide 10: Cara Memperoleh Silikon (Si)
Silikon diperoleh dengan cara mereduksi SiO2 dengan kokas murni. Dalam reduksi ini, diperlukan SiO2 berlebihan untuk mencegah pembentukan silikon karbida (SiC). Silikon dengan kemurnian tinggi (untuk industri semikonduktor) dibuat dengan cara mengubah Si menjadi SiCl4. Kemudian dilanjutkan pemurnian dengan destilasi dan diikuti reduksi dengan Mg atau Zn.

## Slide 11
SiO2 + 2C  Si + 2CO
Si + 2Cl2  SiCl4
SiCl4 + 2Mg Si + MgCl2

## Slide 12: Cara Memperoleh Fosforus (P)
Fosfor dapat diperoleh dari campuran batuan fosfat, Ca3(PO4)2, silikat (SiO2) dan kokas (C) yang dipanaskan dalam dapur listrik pada temperatur 1.300oC.
2Ca3(PO4)2(s)+6SiO2(s)+10C(s)  6CaSiO3(l)+10CO(g)+P4(g)
Uap CO dan P4 dilewatkan melalui air sehingga P4 mengembun

## Slide 13: Cara Memperoleh Klorida (Cl)
Elektrolisis lelehan NaCl dengan anode grafit dan Hg sebagai katode.
Anode : 2Cl-  Cl2(g) + 2e-
Katode : Na+ + e-  Na
Na + Hg  NaHg (amalgam)
2Na+ + 2Cl-  Cl2(g) + NaHg (amalgam)
1. Secara Industri

## Slide 14
Natrium yang terbentuk terlarut dalam Hg membentuk amalgam. Selanjutnya, amalgam tersebut diuraikan oleh air menghasilkan NaOH murni. Jika katode yang digunakan grafit, akan diperoleh logam Na.
Elektrolisis larutan NaCl dengan elektrode grafit.
Anode : 2Cl-(aq)  Cl2(g) + 2e-
Katode : 2H2O(l) + 2e-  H2(g) + 2OH-(aq)
2Cl-(aq) + 2H2O(l)  Cl2(g) + H2(g)+2OH-(aq)

## Slide 15: Cara Memperoleh Belerang (S)
Belerang dapat diperoleh dengan proses Frasch, yaitu ke dalam tanah yang mengandung belerang dimasukkan uap panas melalui suatu pipa sehingga belerangnya mencair. Dengan tekanan udara yang juga melalui pipa, belerang yang telah mencair dipompakan ke luar.
Efek samping adanya senyawa belerang yang beredar di udara dapat menyebabkan terjadinya hujan asam yang berakibat rusaknya tanaman dan bangunan.

## Slide 16: Cara Memperoleh Klorida (Cl)
Di laboratorium, klorin dapat diperoleh dengan cara oksidasi klorida (Cl-) dengan oksidator kuat seperti MnO2, MnO4-, Cr2O72-, dan PbO2 dalam suasana asam. Meskipun hanya PbO2 dan MnO4-, Cr2O72- yang mempunyai potensial reduksi standar lebih positif dari Cl2, larutan pekat dan temperatur tinggi dapat melangsungkan reaksi antara klorida dan MnO2 atau MnO4- dan Cr2O72-.
2. Secara laboratorium

## Slide 17
Reaksi yang terjadi pada pembuatan gas klorin.
MnO2(s)+4HCl(aq)  MnCl3(aq)+2H2O(l)+Cl2(g)
K2Cr2O7(aq)+4HCl(aq)  2KCl(aq)+2CrCl3(aq)+7H2O(l)+3Cl2(g)
PbO2(s)+4HCl(aq)  PbCl2(s)+2H2O(l)+Cl2(g)
2KMnO4(aq)+16HCl(aq)  2KCl(aq)+2MnCl2(aq)+8H2O(l)+Cl2(g)

## Slide 18: WASSALAMUALAIKUM WR. WB>