Замеры электрических параметров новых электролитических конденсаторов двумя приборами: RLC-2 и DE-5000 (январь 2017 г.). Нормальные условия в пределах 19…22°C.

Красным помечены значения Rs, рассчитанные вручную исходя из измеренных C, D и частоты.

В некоторых клетках записано «перегрузка», это DE-5000 выдавал такое сообщение в режиме измерения емкости. Хотя можно было переключиться на режим ESR и измерить ESR конденсаторов на этих частотах.

| Конденсатор | RLC-2 100 Гц | RLC-2 1 кГц | RLC-2 10 кГц | DE-5000 100 Гц | DE-5000 1 кГц | DE-5000 10 кГц | DE-5000 100 кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1мк 63В CapXon GS 85°C | 948,5 нФ D=0,0187 Rs=31,3Ом | 911,3 нФ D=0,0748 Rs=13,0Ом | 825,4 нФ D=0,244 Rs=4,750 Ом | 948,6 нФ D=0,017 Rs=28,5 Ом | 910,7 нФ D=0,074 12,9 Ом | 824,6 нФ D=0,241 Rs=4,66 Ом | 761,0 нФ D=1,715 Rs=3,58 Ом |
| 1мк 63В CapXon GS 85°C | 942,0 нФ D=0,0171 Rs=28,8Ом | 913,2 нФ D=0,0632 Rs=11,0Ом | 837,2 нФ D=0,236 Rs=4,52 Ом | 942,2 мк D=0,016 Rs=27,0 Ом | 912,5 мк D=0,062 Rs=10,8 Ом | 836,1 нФ D=0,0236 Rs=4,48 Ом | 753,9 нФ D=1,719 Rs=3,62 Ом |
| 22мк 50В Chenbin -40+105 | 20,95 мк D=0,0899 | 17,84 мк D=0,1995 | 15,95 мк D=1,085 Rs=1,085 Ом | 20,94 мк D=0,088 | 17,850 мк D=0,198 | 16,003 D=1,073 Rs=1,06 Ом | перегрузка |
| 22мк 50В Chenbin -40+105 | 19,85 мк D=0,1579 | 15,79 мк D=0,2841 | 13,13 мк D=1,379 Rs=1,678 Ом | 19,85 D=0,157 | 15,798 D=0,283 | 13,140 мк D=1,376 Rs=1,66 Ом | перегрузка |
| 100мк 50В Chenbin VENT -40+105 | 95,61 мк D=0,0714 | 89,01 мк D=0,4554 | 74,90 D=3,3 Rs=0,71 Ом | 95,17 мк D=0,076 | 88,48 мк D=0,474 | 76,7 мк D=3,59 Rs=0,74 Ом | перегрузка |
| 100мк 63В Samwha RD 105°C(M) | 88,83 мк D=0,0453 | 84,34 мк D=0,1890 | 76,53 мк D=1,363 Rs=0,28 Ом | 88,54 мк D=0,046 | 84,15 мк D=0,191 | 76,8 мк D=1,414 Rs=0,29 Ом | перегрузка |
| 470мк 25В Jackcon -40+105 | 411,0 мк D=0,0556 | 390,9 мк D=0,2969 | 358,9 мк D=2,360 Rs=0,1047 | 410,8 мк D=0,057 | 387 мк D=0,314 Rs=0,13 Ом | перегрузка | перегрузка |
| 470мк 25В Jackcon -40+105 | 414,0 мк D=0,0530 | 395,3 мк D=0,3014 | 368,9 мк D=2,470 Rs=0,1068 | 413,4 мк D=0,055 | 391 мк D=0,320 Rs=0,13 Ом | перегрузка | перегрузка |
| 1000мк 25В Chenxing VENT -40+105°C | 865,7 мк D=0,0676 Rs=0,1242 | 831,8 мк D=0,3778 Rs=0,0722 | C не измерял D не измерял Rs=0,0681 Ом | 867,2 мк D=0,064 Rs=0,1174 | 824 мк D=0,355 Rs=0,06 Ом | перегрузка | перегрузка |
| 1000мк 25В СapXon LZ 105°C | 915,9 мк D=0,0336 Rs=0,058 14.04.2018 | 886,2 мк D=0,1115 Rs=0,0200 14.04.2018 | 918,1мк D=0,9761 Rs=0,0169 Ом 14.04.2018 | 905,2 мк D=0,039 янв 2017 | 866 мк D=0,151 Rs=0,02 Ом янв 2017 | перегрузка янв 2017 | перегрузка янв 2017 |
|  | RLC-2 100 Гц | RLC-2 1 кГц | RLC-2 10 кГц | DE-5000 100 Гц | DE-5000 1 кГц | DE-5000 10 кГц | DE-5000 100 кГц |