## Slide 1: Схемы соединения компьютеров в сеть
Учитель инФОРМАТИКИ
МБОУ СОШ №12
Дзантиев З.А.
www.italgoritm.ru

## Slide 2
IP
Кросс-линковый (перекрестный)
до 10 ПК
коммутатор
www.italgoritm.ru

## Slide 3
> 10 ПК
…
…
IP
-сервер
-коммутатор
www.italgoritm.ru

## Slide 4
Удаленное соединение
устройств
VPN
RDP
IP
www.italgoritm.ru

## Slide 5
Витая пара расключение
1. Прямой порядок обжима витой пары, ведущей от рабочей станции к концентратору
2. Кросс-линковый (перекрестный) порядок обжима витой пары. Применяется в случае, когда требуется соединить между собой 2 концентратора, не имеющих переключения uplink/normal, а также для прямого соединения 2-х компьютеров. Меняются местами 2 пары: 1-2 на 3-6. Где-то с 2004 года устройства научились автоматически переставлять пары местами и кроссовый обжим утратил смысл.
www.italgoritm.ru

## Slide 6
100 Мбит и 1Гб
Схема обжима 2-х парного кабеля (цвет пар может быть разным в зависимости от производителя кабеля):
Если вы соединяете компьютеры между собой напрямую через гигабитные сетевые карты используйте схему Gigabit Crossover:
www.italgoritm.ru