Результаты замеров полимерных конденсаторов двумя приборами RLC-2 и DE-5000

(март 2017 г.),

внешний вид такой:

:

(1)

PC6B 1200 мкФ 4 В

100 Гц.     1 кГц       10 кГц

1,124 мФ    974,6 мкФ   823 мкФ

0,0878 Ом   0,0254 Ом   0,0099 Ом

(2)

PC6B 1200 мкФ 4 В

100 Гц      1 кГц       10 кГц

1,165 мФ    1,111 мФ    957 мкФ

0,0337 Ом   0,0164 Ом   0,0090 Ом

(3)

RPT 470 мкФ 16 В

100 Гц      1 кГц       10 кГц

455,1 мкФ   447,0 мкФ   423 мкФ

0,0673 Ом   0,0166 Ом   0,0131 Ом

Для сравнения, те же конденсаторы прибором DER EE DE-5000

Измерено ESR(Ом) трех б\у полимерных конденсаторов:

100 Гц        1 кГц        10 кГц        100 кГц

(1)

PC6B

1200мкф 4в       0,08          0,024        0,007          0,007

(2)

РС6В

1200мкф 4в       0,03          0,014        0,006          0,006

(3)

RPT

470мкф 16в       0,06          0,014        0,006          0,005

--