## Slide 1
PENGKAJIAN FETAL, GERAKAN JANIN, DJJ,
NON STRESS TEST, AMNIO CENTESIS
OLEH KELOMPOK 2 :
ARMIDA CAPRICA DEWI (11060150006)
AYU EGA PRATIWI (11060150007)
BETIARI JAYANTI (11060150012)
DESI WIDANA SARI (11060150016)
PUSPITA SARI (11060150042)
SABAR OKTABRYANI (11060150045)
IRMA SURYANI (11060150031)

## Slide 2
Om Swastyastu

## Slide 3
2.1 PENGKAJIAN FETAL

## Slide 4
Kematian janin tidak selalu pada kelompok kehamilan risiko tinggi, akan tetapi beberapa kematian tersebut terjadi pada kehamilan dengan risiko rendah bahkan normal.Salah satu tujuan utama perawatan antenatal adalah untuk mengidentifikasi ibu hamilyang beresiko tinggi terjadi gangguan pada buah kehamilannya. Materi Pengkajian janin dapat dilakukan dengan metode yang tidak menggunakanteknologi, seperti perhitungan gerakan janin. (fetal movement Counting,FMC) dan tesakselerasi auskultrasi (Auscultated Acceleration Test, AAT). Sedangkan metodemenggunakan teknologi seperti Ultrasonoigrafi (USG), Kardiotokografi,Amniosintesis, dsb. Bidan sebaiknya mengetahui manfaat setiap metode pengkajian janin.

## Slide 5
A. GERAKAN JANIN
Pola gerakan janin adalah tanda reliabel tentang kesejahteraan janin,dimana gerakan janin yang mengikuti pola teratur dari waktu ketikagerakan ini dirasakan. Data sedikitnya 10 gerakan perhari dianggap lazim. Gerakan janin pada primigravida dapat dirasakan oleh ibunya pada kehamilan 18 minggu, sedangkan pada multigravida pada 16 minggu.
.

## Slide 6
Hal Yang Mempengaruhi Gerakan Janin
Kapan gerakan muncul
Usia kandungan
Kadar glukosa
Stimulus suara
Status prilaku janin
Penggunaan obat-obatan dan kebiasaan merokok
Hipoksia
Asidemia
Polihidramnion
Oligohidramnion

## Slide 7
Cara Menghitung Gerakan Janin
Jadwalkan satu sesi perhitungan perhari.
Jadwalkan sesi pada waktu yang sama setiap hari
Catat berapa lama biasanya dibutuhkan untuk merasakan 10 kali gerakan
Kelebihan metode ini yaitu : mudah digunakan, singkat dan mudah diinterpretasi.

## Slide 8
B. Peran Bidan
Peran bidan hal terpenting dalam pemeriksaan hal ini adalah para wanitamewaspadai bahwa pola gerakan janin yang konsisten merupakan halyang penting. Bidan berperan dalam penyampaian informasi dankonseling terhadap klien. Informasi mengenai cara memeriksa gerakanjanin serta manfaatnya adalah hal yang penting untuk klien ketahui.Oleh karena itu, klien harus melaporkan bila terjadi penurunan ataubahkan gerakan janin berhenti

## Slide 9
DENYUT JANTUNG JANIN
Pengertian
Denyut jantung janin normal adalah frekuensi denyut rata-rata wanitatidak sedang bersalin, atau diukur diantara dua kontraksi. Rentang normal adalah 120 sampai 160 denyut/menit. Bunyi denyut jantung janin seperti bunyi detik jam dibawah bantal.

## Slide 10
Alat Pemeriksa Denyut Jantung Janin
Denyut jantung janin secara obyektif dapat diketahui oleh pemeriksa dengan menggunakan:
Auskultasi periodik. Tersedia beberapa instrument untuk mendeteksi denyut jantungjanin seperti : Fetoskop (18-20 minggu), stetoskop Pinard/Laenec(18-20 minggu), stetoskop ultrasonografi dopler (12 minggu).
Electronic Fetal Monitoring
Ada dua alat pemantauan janin secara elektronik yaitu : alateksternal (transducer eksternal) dan alat internal (elektroda spiraldan kateter tekanan intrauterine).

## Slide 11
Cara mendengarkan Denyut Jantung Janin :
Dengan menggunakan doppler
Dengan menggunakan stetoskop Pinard
Cara Menghitung Denyut Jantung Janin
Menghitung denyut jantung janin yaitu selama satu menit penuh. Halini dikarenakan pada setiap detik itu terdapat perbedaan denyut sertamembandingkan dengan rentang normal selama satu menit.

## Slide 12
      Hal-Hal Yang Dapat Diketahui Dari Pemeriksaan DJJ
Dari adanya denyut jantung janin
Dari sifat denyut jantung janin
Dari tempat denyut jantung janin terdengar

## Slide 13
Bunyi Yang Sering Terdengar Ketika Memeriksa Denyut Jantung Janin
Desir tali pusat
Desir uterus
Suara akibat gerakan janin
Gerakan usus

## Slide 14
    2.2 NON STRESS TEST (NST)
Pemeriksaan NST dilakukan untuk menilai hubungan gambaran DJJ dan aktivitas janin. Cara pemeriksaan ini dikenal juga dengan nama aktokardiografi, atau fetal activity acceleration determination (FAD; FAAD). Penilaian dilakukan terhadap frekuensi dasar DJJ, variabilitas, dan timbulnya akselerasi yang menyertai gerakan janin.

## Slide 15
Tehnik pemeriksaan NST :
Pasien berbaring dalam posisi semi-Fowler
Dilakukan pengukuran tensi, suhu, nadi, dan frekuensi pernafasan ibu.
Aktivitas gerakan janin diperhatika
Bila dalam beberapa menit pemeriksaan tidak terdapat gerakan janin, dilakukan perangsangan janin
Perhatikan frekuensi dasar DJJ
Setiap terjadi gerakan janin diberikan tanda pada kertas KTG
Lama pemeriksaan sedikitnya 20 menit.
Perhatikan variabilitas DJJ

## Slide 16
Interpretasi NST
Reaktif:
Terdapat gerakan janin sedikitnya 2 kali dalam 20 menit, disertai dengan akselerasi sedikitnya 15 dpm.
Frekuensi dasar djj di luar gerakan janin antara 120 – 160 dpm.
Variabilitas djj antara 5 – 25 dpm.
Non-reaktif:
Tidak terdapat gerakan janin dalam 20 menit, atau tidak terdapat akselerasi pada gerakan janin.
Frekuensi dasar djj abnormal (kurang dari 120 dpm, atau lebih dari 160 dpm).
Variabilitas djj kurang dari 2 dpm.

## Slide 17
Meragukan:
Gerakan janin kurang dari 2 kali dalam 20 menit, atau terdapat akselerasi yang kurang dari 15 dpm.
Frekuensi dasar djj abnormal.
Variabilitas djj antara 2 – 5 dpm.
Hasil NST yang reaktif biasanya diikuti dengan keadaan janin yang baik sampai 1 minggu
Hasil NST yang meragukan harus diulang dalam waktu 24 jam. Hasil NST yang non-reaktif disertai dengan keadaan janin yang jelek (kematian perinatal, nilai Apgar rendah, adanya deselerasi lambat intrapartum)

## Slide 18
    AMNIOSENTECIS
Dengan menganalisis air ketuban, sehingga dapat menentukan kadar bilirubin secara spectroskopik
Menentukan kadar kreatinin, dan pemeriksaan sitologik air ketuban
Amniosentesis adalah salah satu dari beberapa tes diagnostik yang bisa dilakukan selama kehamilan
Amniosentesis (juga disebut sebagai tes cairan ketuban atau AFT) adalah prosedur medis digunakan dalam diagnosis prenatal dari kelainan kromosom dan infeksi janin, di mana sejumlah kecil cairan ketuban, yang berisi jaringan janin, yang sampel dari yang amnion atau kantung ketuban yang mengelilingi mengembangkan janin , dan DNA janin diperiksa untuk kelainan genetik.

## Slide 19
Resiko dan Kelemahan
Amniosentesis dilakukan antara minggu ke-15 dan ke-20 kehamilan, melakukan tes ini sebelumnya dapat mengakibatkan cedera janin. The "amniosentesis dini" Istilah kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan penggunaan proses antara minggu ke 11 dan 13.

## Slide 20
Kapan Amniosentesis Ditawarkan?
Amniosentesis ditawarkan selama kehamilan ketika:
seorang wanita dianggap berisiko tinggi
karena tes skrining serum (tes darah), yang mengukur kadar hormon kehamilan dalam darahnya
seorang wanita dianggap berisiko tinggi karena ia sebelumnya telah memiliki kehamilan dipengaruhi oleh kelainan kromosom atau genetik.
pemeriksaan USG telah mendeteksi fitur atau kelainan yang menunjukkan peningkatan risiko kelainan kromosom.
amniosentesis kadang-kadang diperlukan dalam penyelidikan dan pengelolaan kondisi lain pada kehamilan seperti penyakit rhesus.
seorang wanita memintanya karena dia khawatir bahwa bayinya mungkin memiliki kelainan kromosom.

## Slide 21
Om Santhi, Santhi, Santhi Om