Я (АК) измерил тангенс диэлектрических потерь керамических выводных конденсаторов своим  прибором RLC-2.

Керамические новые, тангенс потерь на частоте 10 кГц:

220 пФ 2000 В (куплены на Алиэкспресс): tg 0,049…0,056

150 пФ 2000 В (куплены в магазине г. Чернигова): tg 0,0000…0,0002

Для сравнения, измерил несколько выпаянных керамических, тангенс потерь на 10 кГц:

220 пФ 1 кВ: tg 0,012

270 пФ 1 кВ: tg 0,015

470 пФ 1 кВ: tg 0,0085

1000 пФ 1 кВ: tg  0,0021

1200 пФ 2 кВ: tg 0,016

2200 пФ 1 кВ: tg  0,017

2200 пФ 2 кВ: tg  0,011

2200 пФ 2 кВ: tg 0,0047

----

Еще, тоже тангенс на 10 кГц новых керамических конденсаторов:

100 пФ 2 кВ (синий, диаметр 5,5 мм, измерено 3 шт.):

0,0004; 0,0005; 0,0005.

330 пФ 2 кВ (светло коричневый, диаметр 5 мм, измерено 3 шт.,):

0,0129; 0,0140; 0,0136.

1000 пФ 2 кВ (синий, диаметр 6 мм, измерено 3 шт):

0,0429; 0,0273; 1,363 (последний по всей видимости бракованный, огромный тангенс и емкость на 10 кГц 778 пФ, занижена. На частоте 1 кГц D=0,17 C=852 пФ, на частоте 100 Гц D=0,038 C=875 пФ).

2200 пФ 1 кВ (синий, диаметр 5 мм, измерено 3 шт.):

0,0062; 0,0066; 0,0064.

3300 пФ 1 кВ (синий, диаметр 6,5 мм, измерено 2 шт):

0,0144; 0,0092.

--