| Конденсатор | Е7-8, 1 кГц | RLC-2 100 Гц | RLC-2 1 кГц | RLC-2 10 кГц | DE-5000 100 Гц | DE-5000 1 кГц | DE-5000 10 кГц | DE-5000 100 кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КД 1 пФ | 0,97 пФ | 1,0 пФ | 1,00 пФ | 0,991 пФ | Скачут цифры около 0 пФ | 0,98 пФ D=0,018 | 0,98 пФ D=0,005 | 0,98 пФ D=0,005 |
| КД 1 пФ | 0,97 пФ | 1,0 пФ | 1,01 пФ | 1,005 пФ | Скачут цифры около 0 пФ | 1,03 пФ D=0,020 | 1,03 пФ D=0,004 | 1,03 пФ D=0,003 |

--

| Конденсатор | Е7-8, 1 кГц | RLC-2 100 Гц | RLC-2 1 кГц | RLC-2 10 кГц | DE-5000 100 Гц | DE-5000 1 кГц | DE-5000 10 кГц | DE-5000 100 кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КД 10 пФ | 9,66 пФ | 9,7 пФ | 9,70 пФ | 9,675 пФ | 9 пФ D=0,003… …0,009 неустойчиво | 9,8 пФ D=0,005 | 9,81 пФ D=0,003 | 9,81 пФ D=0,005 |
| КД 10 пФ | 10,06 пФ | 10,02 пФ | 10,18 пФ | 10,162 пФ | 10 пФ D=0,001… …0,007 неустойчиво | 10,03 пФ D=0,005 | 10,28 пФ D=0,003 | 10,29 пФ D=0,004 |

--

Продолжение на следующей странице.

| Конденсатор | Е7-8, 1 кГц | RLC-2 100 Гц | RLC-2 1 кГц | RLC-2 10 кГц | DE-5000 100 Гц | DE-5000 1 кГц | DE-5000 10 кГц | DE-5000 100 кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 пФ | 99,9 пФ | 99,9 пФ D=0,0001 | 100,06 пФ D=0,0006 | 100,06 пФ D=0,0000 | 100 пФ D=0,005 | 100,3 пФ D=0,000 | 100,24 пФ D=0,000 | 100,32 пФ D=0,000 |
| 100 пФ с короткими выводами | 100 пФ | 99,9 пФ D=0,0001 | 99,92 пФ D=0,0006 | 99,992 пФ D=0,0000 | 100 пФ D=0,005 | 100,2 пФ D=0,000 | 100,28 пФ D=0,000 | 100,32 пФ D=0,000 |

--

| Конденсатор | Е7-8, 1 кГц | RLC-2 100 Гц | RLC-2 1 кГц | RLC-2 10 кГц | DE-5000 100 Гц | DE-5000 1 кГц | DE-5000 10 кГц | DE-5000 100 кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 пФ с КД-шкой | 1000 пФ | 1,0005 нФ D=0,0005 | 1,0001 нФ D=0,0006 | 999,98 нФ D=0,0002 | 1001 пФ D=0,000 | 1001,7 пФ D=0,000 | 1001,6 пФ D=0,000 | 1001,4 пФ D=0,000 |
| 1000 пФ Только КМ | 1000 пФ | 1,0002 нФ D=0,0003 | 1,0000 нФ D=0,0004 | 1,0001 D=0,0000 | 1001 пФ D=0,000 | 1001,4 пФ D=0,000 | 1001,4 пФ D=0,000 | 1001,2 пФ D=0,000 |

--

| Конденсатор | Е7-8, 1 кГц | RLC-2 100 Гц | RLC-2 1 кГц | RLC-2 10 кГц | DE-5000 100 Гц | DE-5000 1 кГц | DE-5000 10 кГц | DE-5000 100 кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 мкФ | 10,01 нФ | 10,020 нФ D=0,0010 | 10,019 нФ D=0,0004 | 10,021 нФ D=0,0002 | 10,030 нФ D=0,002 | 10,030 нФ D=0,000 | 10,027 нФ D=0,000 | 10,0171 нФ D=0,002 |

--

Продолжение на следующей странице.

| Конденсатор | Е7-8, 1 кГц | RLC-2 100 Гц | RLC-2 1 кГц | RLC-2 10 кГц | DE-5000 100 Гц | DE-5000 1 кГц | DE-5000 10 кГц | DE-5000 100 кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 мкФ | 0,1009 мкФ | 99,608 нФ D=0,0018 | 99,266 нФ D=0,0044 | 98,460 нФ D=0,0092 | 99,88 нФ D=0,001 | 99,38 нФ D=0,003 | 98,50 нФ D=0,007 | 96,97 нФ D=0,013 |

--

| Конденсатор | Е7-8, 1 кГц | RLC-2 100 Гц | RLC-2 1 кГц | RLC-2 10 кГц | DE-5000 100 Гц | DE-5000 1 кГц | DE-5000 10 кГц | DE-5000 100 кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КСО 5600пФ ±10% 72 г. | Не измерялось | 5,210 нФ Q=820 D=0,0012 | 5,207 нФ Q=1,4k D=0,0007 | 5,206 нФ Q~3k D=0,003 | 5,209 нФ Q скачет от 100 до >2000 | 5,217 нФ Q>2000 | 5,210 нФ Q>2000 | 5,206 нФ Q>2000 |
| КСО 0,01мк ±5% 250 В | Не измерялось | 9,7737 нФ Q=1k D=0,0010 | 9,7682 нФ Q=1,9k D=0,0005 | 9,7697 нФ Q~6k D=0,0002 | 9,789 нФ Q скачет 0…130 до >2000 | 9,781 нФ Q>2000 | 9,774 Q>2000 | 9,762 нФ Q скачет от 600 до 700, ? |

Примечание. D не измерялся, а рассчитан на калькуляторе, как 1/Q.

--

Продолжение на следующей странице.

Конденсатор слева 350sv409μF от фотовспышки фотоаппарата Polaroid 636, конденсатор справа (меньший) 330v160 μF от фотовспышки цифрового фотоаппарата Dakota Digital Single-Use Camera.

| Конденсатор | RLC-2 100 Гц | RLC-2 1 кГц | RLC-2 10 кГц | DE-5000 100 Гц | DE-5000 1 кГц | DE-5000 10 кГц | DE-5000 100 кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСК53-7 6,8 мкФ ±10% 15 В в термоусадках | 6,896мкФ D=0,0207 | 6,742 мкФ D=0,0699 | 6,046 мкФ D=0,458 Rs=1,206 Ом | 6,898 мкФ D=0,020 | 6,731 мкФ D=0,069 | 6,041 мкФ D=0,454 Rs=1,19 Ом | 6,00 мкФ D=3,21 Rs=0,85 Ом |
| ОСК53-7 6,8 мкФ ±10% 15 В | 6,879мкФ D=0,0232 | 6,722 мкФ D=0,0832 | 6,259 мкФ D=0,06328 Rs=1,609 Ом | 6,908 мкФ D=0,022 | 6,736 мкФ D=0,082 | 6,267 мкФ D=0,621 Rs=1,58 Ом | 4,26 мкФ D=3,38 Rs=1,26 Ом |
| 350sv409μF от фотоаппарата Polaroid 636 | 411,6мкФ D=0,0240 | 402,8 мкФ D=0,1326 | 384,6 мкФ D=1,121 Rs=0,0464 Ом | 411,7 мкФ D=0,024 | 400 мкФ D=0,139 | перегрузка | перегрузка |
| 330v160 μF от фотоаппарата Dakota | 159,18 мк D=0,0212 | 156,3 мкФ D=0,1068 | 148,8 мкФ D=0,8980 Rs=0,0961Ом | 159,20 мкФ D=0,021 | 156,20 мкФ D=0,107 | 148,9 мкФ D=0,911 Rs=0,09 | перегрузка |

Конец документа.