ESR (Ом) электролитических конденсаторов на четырех частотах, измерено прибором DE-5000 в нормальных условиях 5.04.2018 г. Конденсаторы все не паянные, возраст неизвестен.

100Гц         1кГц           10кГц          100кГц

1мкФ

CapXon GS 85°C  50v                            34,96         11,410       3,780           2,794

Samsung 63v                                           24,24         7,075        3,584           2,829

Samwha RD 160v                                    26,43          9,247        7,309           6,299

Teapo     160v                                          48,47         22,07        15,283        13,843

10мкФ

CapXon KM 105°C 63v                            9,71        2,690         1,375           1,192

CapXon KM 105°C 160v                          4,48         2,285          1,772           1,547

CahXon GS 85°C  250v                             4,91        2,520           2,023           1,826

CapXon  GS  85°C 350v                           12,49     6,770           5,750           5,386

100мкФ

CapXon (low esr)  LZ  105°C 25v           0,47         0,138         0,099            0,095

Teapo 35v                                                 0,81         0,267         0,199            0,185

CapXon  KM 105°C 63v                             0,99         0,250         0,191            0,176

Samwha WL 35v                                      0,54         0,251         0,212            0,192

1000мкФ

CapXon (low esr) LZ  105°C 35v             0,03        0,008          0,005            0,005

Teapo     50v                                               0,06        0,034          0,028            0,026

Samsung 50v                                              0,07        0,035          0,029            0,026

J&P CD268 50v                                           0,06        0,032          0,028           0,027

Ссылка на страничку на форуме, где выложены графики, составленные по замерам:

http://pro-radio.ru/measure/10628-9/2018/04/08/11-42-00/

--