Таблица замеров электрических параметров алюминиевых электролитических конденсаторов. Для замеров брал новые, еще не работавшие конденсаторы. Температура воздуха +19…+20°C. Измерения выполнялись на частотах 100 Гц и 10 кГц измерителем RLC-2; и на частоте 70 кГц измерителем C-ESR электролитических конденсаторов для внутрисхемных измерений – приставкой к мультиметру, моей разработки. Таблицу составил я, Александр Кравченко (таблица занимает больше одной страницы).

| Емкость, напряжение, размеры mm | Изм- мере-но штук | C, µF - 100Hz (RLC-2) | D (tan δ) - 100Hz (RLC-2) | ESR, Ohm, 10kHz (RLC-2) | ESR, Ohm-70 kHz (C-ESR meter) | Производитель, серия, допустимая температура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1µF 63V 5x6,3 | 2 | 0,94-0,947 | 0,017-0,019 | 4,7-4,8 | 4,9-5.06 | CapXon GS 85°C |
| 1µF 100V 5x12 | 1 | 0,948 | 0,022 | 2,2 | ---- | Jamicon TK 105°C |
| 1µF 160V 6,3x11.5 | 5 | 0,956-1.02 | 0,015-0,023 | 6,7-7,9 | ---- | Samwha RD, 105°C(M) |
| 2,2µF 250V 6,3x1,5 | 3 | 2,15-2,27 | 0,029-0,034 | 9,06-9,2 | 9,2-9,7 | Samwha RD, 105°C(M) |
| 4,7µF 160V 6,3x11,5 | 3 | 4,17-4,6 | 0,050-0,058 | 7,5-7,9 | 7.1-7.8 | Samwha RD, 105°C(M) |
| 10µF 16V 5x11,5 | 1 | 10,15 | 0,057 | 1,37 | 1,2 | Teapo SEK 105°C |
| 10µF 50V 5 x 11,5 | 5 | 9,39-9,57 | 0,058-0,070 | 1,73-1,89 | 1,5-1,69 | CapXon KM 105°C |
| 10µF 100V 6,3x11,5 | 1 | 9,3 | 0,0168 | 0,67 | 0,6 | Samwha RD, 105°C(M) |
| 10µF 400V | 5 | 8,9-8,9 | 0,054-0,069 | 3,6-5,4 | 3,4-5,4 | Samwha RD, 105°C(M) |
| 10µF 400V 10x13,5 | 7 | 8,8-10,1 | 0.035-0,052 | 2,6-3,2 | 2,3-3,1 | Chenxing VENT -40+105 |
| 22µF 50V 5 x 11 | 2 | 20,4-20,6 | 0,081-0,085 | 0,83-0,88 | 0,8-0,85 | Samwha RD, 105°C(M) |
| 22µF 50V 5x11 | 10 | 20-22,5 | 0,06-0,11; 0,14 | 0,82-1,4 Цвет | 0,79-1,3 красный | Chenbin -40+105 |
| 22µF 63V 6,3x11 | 2 | 22,1-22,3 | 0,028-0,029 | 0,37-0,39 | 0,31-0,31 | CapXon VENT KF 105°C |
| 22µF 160V 10x17 | 4 | 18,8-19,2 | 0,068-0,073 Цвет | 2,1-2,3 темно | 2,0-2,2 коричневый | Samwha RD, 105°C(M) |
| 47µF 50V 6,3x11,5 | 1 | 47,5 | 0,034 | 0,30 | 0,24 | Samwha WL 105°C (M) |
| 47µF 50V 6,3x11,5 | 10 | 40,2-43,6 Цвет | 0,040-0,052 темно зеленый, | 0,44-0,50 золотистые | 0,38-0,45 надписи | Chenxin -40+105 |
| 47µF 63V 6,3x12 | 2 | 43,6-44,0 | 0,045-0,046 | 0,61-0,63 | 0,55-0,56 | J@P CD268 25/105/21 |
| 47µF 160V 12,5x20 | 3 | 33,9-44,2 | 0,047-0,73 | 0,85-1,17 | 0,82-1,0 | Samwha RD, 105°C(M) |
| 47µF 250V 12,5x25 | 7 | 41,9-45,3 | 0,036-0.043 | 0,57-0.77 | 0,57-0,77 | Samwha RD, 105°C(M) |
| 100µF 50V 8х12 | 10 | 99-10,7 | 0,067-0,075 | 0,61-0,70 | 0,57-0,65 | Chenbin VENT -40+105 |
| 100µF 63V 8x12 | 4 | 88,9-97,5 | 0,042-0,044 | 0,24-0,26 | 0,22-0,23 | Samwha RD 105°C(M) |
| 100µF 160V 12,5x25 | 10 | 84-110 | 0,048-0,069 | 0,44-0,63 | 0,37-0,51 | Nichicon PS(M) 105°C |
| 220µF 25V 8x12 | 10 | 194-214 | 0,044-0,062 | 0,15-0,23 | 0,14-0,21 | Chenxing VENT -40+105°C |
| 220µF 160V 16x31,5 | 3 | 196-202,6 | 0,053-0,057 | 0,22-0,23 | 0,20-021 | Samwha RD 105°C(M) |
| 220µF 400V 30х40 | 1 | 197,74 | 0,0406 | 0,207 | 0,18 | Rubycon MXC CE 105°C |
| 470µF 25V 8x12,5 | 10 | 403-416 | 0.049-0,069 | 0,091-0,104 | 0,09-0,10 | Jackcon -40+105 |
| 1000µF 25V 10x20 | 7 | 870-914 | 0,053-0,061 | 0,046-0,050 | 0,05 | Chenxing VENT -40+105°C |
| 1000µF 25V 10x20 | 2 | 905-914 | 0,035-0,036 Черный, | 0,017-0,018 золотистые | 0,02 надписи | СapXon LZ 105°C |
| 4700µF 16V | 1 | 4,156 | 0,115 | 0.034 | 0,04 | Jamicom |